长治市生态环境局上党分局

环保监测监控能力建设项目（二次）

项目编号：1404042024AGK00002

招标文件

采 购 人：长治市生态环境局上党分局

采购代理机构：山西普艾工程项目管理有限公司

二〇二四年一月

目录

第一章 招标公告	2

第二章 供应商须知	7

第三章 商务、技术要求	26

第四章 评标标准和评标方法	269

第五章 合同原则（仅供参考）	274

第六章 投标文件格式	279

第七章 政策性部分	292

# 第一章 招标公告

项目概况

长治市生态环境局上党分局环保监测监控能力建设项目（二次）的潜在供应商应在中国政府采购网山西分网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）获取招标文件，并于2024年01月26日09点00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：1404042024AGK00002

项目名称：长治市生态环境局上党分局环保监测监控能力建设项目（二次）

预算金额：¥6000000.00  人民币陆佰万元整

最高限价：600万元；

采购需求：环境监测站仪器及应急设备采购，具体内容及要求详见招标文件。

合同履行期限：签订合同后30日内完成运输、安装、调试、培训等各项工作。

本项目不接受联合体。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件

时间：2024年01月04日至2024年01月10日，每天上午08:00至12:00，下午12:00至18:00（北京时间，法定节假日除外）

地点：中国政府采购网山西分网

（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）线上获取。

方式：只允许在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间：2024年01月26日09点00分（北京时间）

地点：政采云平台电子投标客户端（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/sxCategory15/sxCategory202/sxCategory20201/327.html）

开标时间：2024年01月26日09点00分（北京时间）

地点：山西省长治市潞州区大辛庄镇泽馨苑住宅小区（92-93）底商

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1、针对本项目的质疑需一次性提出，多次提出将不予受理。未按本项目公告规定获取采购文件的潜在供应商不得对采购文件提出质疑。

2、其他事项：

2.1公告发布媒介：山西政府采购网（http://www.ccgp-shanxi.gov.cn/home.html）；

2.2在线投标响应（电子投标）说明：

1）本项目采用电子化交易：电子化交易流程操作指南：“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取；

2）供应商应在提交响应文件前完成CA数字证书办理。（办理事项详见“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”）；

3)供应商应安装“山西政府采购平台电子投标客户端”，请供应商自行前往“山西省政府采购网>办事指南>下载专区”获取并安装；

4）如有疑问，可致电技术支持热线：95763

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名    称：长治市生态环境局上党分局

地    址：长治市上党区韩店街道新建北路93号

联系方式：0355-8081281

2.采购代理机构信息

名    称：山西普艾工程项目管理有限公司

地    址：山西省长治市潞州区紫金东街348号紫金大厦10楼4室

联系方式：0355-6926888

3.项目联系方式

项目联系人：马先生

电      话：0355-6926888

# 第二章 供应商须知

供应商须知前附表

| 序号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1 | 项目名称：长治市生态环境局上党分局环保监测监控能力建设项目（二次） 项目编号：1404042024AGK00002 |
| 2 | 采购人：长治市生态环境局上党分局 联系方式：0355-8081281 采购代理机构：山西普艾工程项目管理有限公司 联系方式：0355-6926888 |
| 3 | 交货期：签订合同后30日内完成运输、安装、调试、培训等各项工作。 |
| 4 | 资金状况：已落实 |
| 5 | 投标文件有效期：供应商提交投标文件截止之日起90天 |
| 6 | 投标保证金： 投标保证金的形式：采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式交纳。 投标保证金的金额：¥60000.00 人民币陆万元整 递交方式：通过本单位银行基本帐户递交 递交时限：提交投标文件截止日期前 退还方式：通过本单位银行基本帐户退还 收款单位：山西普艾工程项目管理有限公司 开户行：晋商银行股份有限公司长治分行营业部 账号：3551 0113 00000 2268 行号：3131 6403 0027 备注：转账时须写明项目名称及项目编号 |
| 7 | 中标原则：本项目采用综合评分法，在投标文件满足招标文件全部实质性要求的前提下，按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商确定为中标供应商。 |
| 8 | 本项目最高限价：600万元； 任何超过此限价的报价采购人不予接受。 |
| 9 | 中标服务费：参照国家发展和改革委员会发改价格[2011]534号文件计取，由成交人支付。 |
| 10 | 评标委员会组成：共5人，其中采购人代表1人，评审专家4人（从山西省财政厅政府采购管理处评审专家库中随机抽取）。 |
| 11 | 确定中标供应商： (采购人按照评审报告提出的中标候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定中标供应商。 (授权评标委员会直接确定中标供应商。 |
| 12 | 政府采购政策性要求：详见招标文件第七章 |
| 13 | 信用中国（www.creditchina.gov.cn）查询页面截图（未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购不良行为记录名单）、中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn）查询页面截图（未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单）：代理机构开标后现场查询，供应商无须提供，查询后存在问题的将留存证据并对投标文件做无效投标处理。 |
| 14 | 本项目落实政府采购政策情况： (是 (否 专门面向中小企业采购 |

一、总则

1、适用范围

本招标文件适用于本次招标活动的全过程。

2、定义

2.1货物指供应商制造或组织符合本招标文件要求的货物。按照财政部《政府采购进口产品管理办法》（财库[2007]119号）的有关规定，本招标文件涉及的所有采购内容除特别标注为“可接受进口产品”外，均必须采购国产产品。进口产品特指“通过中国海关报关验放进入中国境内且产自关境外的产品”。

2.2服务指除货物以外规定由供应商承担的与货物有关的辅助服务，比如运输、保险以及其他的伴随服务，比如安装、调试、技术援助、培训和合同中规定由供应商承担的其他义务。

2.3“供应商”系指响应、参加投标竞争的法人、非法人组织或者自然人；

2.4“潜在供应商”系指以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、非法人组织或者自然人；

2.5“采购人”系指本次招标活动的采购单位（见供应商须知前附表）；

2.6“采购代理机构”系指接受采购人委托，代理招标项目的采购代理机构（见供应商须知前附表）；

2.7“招标文件”系指采购单位或采购代理机构向供应商发出的招标文件；

2.8“投标文件”系指供应商向采购人提交的投标文件。

3、合格供应商的资质条件

3.1在中华人民共和国境内注册，能够独立承担民事责任，有生产或供应能力的本国供应商。

3.2具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于供应商条件的规定，遵守本项目采购人本级和上级财政部门政府采购的有关规定。

3.3符合招标文件第一章关于供应商资格要求的规定。

3.4供应商必须是已在中国境内依法登记注册的供应商，并且其所持有的由工商行政管理部门所核发的有效的营业执照上载明的营业期限剩余时间应当不少于本次采购的相关合同基本义务履行所需期限，或已经提供相关证明材料能够证明具有履约能力；否则，采购人及评标委员会有权拒绝其本次报价。

3.5供应商不得存在的其他情形之一：

（1）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目采购活动（单一来源采购项目外）；

（2）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（3）被“信用中国”列入失信被执行人名单、税收违法黑名单；

（4）被“中国政府采购网”列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

（5）法律法规或供应商须知前附表规定的其他情形。

4、投标费用

供应商应当（自行）承担参与本次招标活动发生的相关费用，采购人和采购代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

5、招标文件的约束力

5.1供应商一旦向采购人、采购代理机构递交了投标文件，即被认为接受了本招标文件所有条款规定，且对本招标文件内容无异议；

5.2本招标文件的最终解释权归为采购人所有。

二、招标文件

6、招标文件的内容

第一章  招标公告

第二章  供应商须知

第三章  商务、技术要求

第四章  评标标准和评标方法

第五章  合同原则

第六章  投标文件格式

第七章  政策性部分

7、招标文件的澄清和修改

7.1任何已获取了招标文件的供应商，若对招标文件有异议，均应以书面形式要求对招标文件进行澄清，按政府采购信息化系统规定提交。

7.2在提交首次投标文件截止之日前，采购人、采购代理机构可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为招标文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人、采购代理机构在提交首次投标文件截止时间至少十五日前，在原公告发布媒体上发布更正公告进行澄清和修改。需要为此调整投标文件提交截止时间的，应当重新发出通知或在补充文件中一并明确。

因潜在供应商原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.3更正或补充文件将作为招标文件的必要组成部分，对所有供应商具有约束力，请供应商要特别注意；当招标文件与更正或补充文件相互矛盾时，以采购人最后发出的更正或补充文件为准。

三、投标文件

8、提交投标文件的要求

供应商应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提交投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其对招标文件做出实质性响应，否则投标文件可能被拒绝。

9、投标文件的语言及度量衡

9.1供应商提交的投标文件，包括技术文件和资料、以及供应商与山西普艾工程项目管理有限公司就有关投标的所有往来函件，均应使用中文简体字。

9.2供应商已印刷好的原版资料如产品样本、说明书等可以用其他语言，但应附有中文译文并加盖供应商公章。在解释投标文件时，以中文译文为准。外文资料必须提供中文译文，并保证与原文内容一致，否则供应商将承担相应法律责任。未按上述规定提供中文文本的，评标委员会有权拒绝其投标文件。

9.3除在招标文件中特殊规定外，投标文件所使用的计量单位必须使用国家法定计量单位。

9.4本招标文件所表达的时间均为北京时间。

9.5投标文件所使用的计量单位，应使用国家法定计量单位。

10、投标文件的组成及相关要求

10.1投标文件分为报价文件、资格证明文件和商务、技术文件。

报价部分指供应商提交的报价文件。

资格证明文件指供应商提交的资料证明其有资格参加投标和成交后有能力履行合同的文件。

商务、技术文件指供应商提交的能够证明其有资格参加投标和中标后有能力履行合同的文件。其中政府采购政策性要求部分为政府采购政策性评审认定内容，若不适用，可不提供。

本次招标，供应商应按本招标文件要求提交报价文件、资格证明文件和商务、技术文件和需要供应商自行编写的其他文件。具体填写要求及格式详见本招标文件第六章。

10.2 投标文件要求内容及编排顺序

报价文件

（1）报价一览表 (见‘投标文件格式’)。

资格证明文件：

（1）法人或其他组织的营业执照等证明文件或自然人的身份证明；

（2）基本开户许可证或基本存款账户信息；

（3）长治市政府采购供应商信用承诺函(见‘投标文件格式’)

（4）供应商认为需要提供的其他资格证明材料。

商务、技术文件：

（1）响应函(见‘投标文件格式’)；

（2）法定代表人（负责人）身份证明书(见‘投标文件格式’)；

（3）法定代表人（负责人）授权委托书(见‘投标文件格式’)；

（4）投标保证金凭证(见‘投标文件格式’)

（5）近三年项目业绩（如有）；

（6）商务偏离表(见‘投标文件格式’)；

（7）投标货物技术规范响应及偏离表(见‘投标文件格式’)；

（8）投标产品的技术参数详细描述；

（9）售后服务方案及承诺；

（10）供应商认为需要提供的其他商务、技术材料。

为方便评审，投标文件中的各项表格必须按照招标文件第六章投标文件格式要求制作。

11、投标报价

（1）所有公开报价均以人民币元为计算单位。只要投报了一个确定数额的总价，无论分项价格是否全部填报了相应的金额或免费字样，报价均被视为已经包含了但并不限于各项购买货物及其运送、验收、保险和相关服务等的费用。在其它情况下，由于分项报价填报不完整、不清楚或存在其它任何失误，所导致的任何不利后果均应当由供应商自行承担。

（2）供应商投报多包的，应对每包分别报价并分别填报“报价一览表”。

（3）供应商应充分考虑项目实施期间市场风险和政策性调整确定风险系数，并自行考虑优惠幅度值进行报价并承担后果。

（4）投标报价为最终报价，最低报价不作为成交的保证。

12、投标内容填写说明

12.1供应商应详细阅读招标文件的全部内容，投标文件应对招标文件中的内容做出实质性和完整性的响应。

12.2投标文件应严格按照招标文件第六章的要求提交，并按规定的统一格式逐项填写，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”、“未测试”、“没有相应指标”等明确的回答文字。投标文件未按规定提交或留有空项，将被视为不完整响应的投标文件，其投标有可能被拒绝。

12.3报价一览表为最终报价，要求按招标文件提供的格式统一填写，不得自行增减内容。

12.4供应商必须保证投标文件所提供的全部资料真实可靠，并接受评标委员会对其中任何资料进一步审查的要求。

13、投标文件的有效期

本项目投标文件的有效期为90个日历天，有效期短于该规定期限的报价将作无效报价处理。

14、投标文件的签署及规定

14.1组成投标文件的各项文件均应遵守本条。

14.2供应商在投标文件及相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的“单位盖章”、“印章”、“公章”等处均仅指与当事人名称全称相一致的标准公章。

14.3供应商须注意：为合理节约政府采购评审成本，提倡诚实信用的投标行为，特别要求供应商应本着诚信精神，在本次投标文件的偏离表和其它偏离文件中，以审慎的态度明确、清楚地披露各项偏离。若供应商对某一事项是否存在或是否属于偏离不能确定，亦必须在偏离表中清楚地表明该偏离事项，并可以注明“不能确定”的字样。任何情况下，对于供应商没有在偏离表中明确、清楚地披露的事项，包括可能属于被供应商在偏离表中遗漏的事项，一旦在评审中被发现存在负偏离或被认定为属于负偏离，则评委会有权视该条款是否为主要技术、商务条款而决定是否对该投标予以拒绝。

四、投标文件的递交

15、投标文件的递交

15.1投标文件应使用山西省政府采购网-政采云平台提供的政采云电子投标客户端制作，按本招标文件第六章“投标文件格式”进行编制，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有利于采购人的承诺。具体的政采云电子投标客户端使用说明详见山西省政府采购网-政采云平台的相关说明或电话咨询政采云平台技术工作人员（联系电话：95763）。

15.2供应商对本招标文件第六章“投标文件格式”中提供格式的资料，必须按照样表格式要求在指定位置加盖与供应商全称相一致的标准电子印章并经单位负责人或供应商代表签字或加盖本人签名章，否则按投标无效处理。

15.3投标文件应字迹清楚、内容齐全、不得涂改或增删。如有修改和增删，必须有供应商公章及单位负责人或其授权的供应商代表签字。

15.4因投标文件字迹潦草或表达不清所引起的不利后果由供应商承担。

16、提交投标文件截止时间

16.1投标文件须按照招标文件规定的时间上传。在提交投标文件截止时间后上传的投标文件，采购人或采购代理机构拒绝接收。

17、投标文件的补充、修改和撤回

17.1供应商应当在投标截止时间前完成投标文件的传输递交，并可以补充、修改或者撤回投标文件。投标截止时间前未完成投标文件传输的，视为撤回投标文件。投标截止时间后送达的投标文件，政采云平台应当拒收。在投标截止时间前，供应商可以补充、修改或撤回已递交的投标文件，但应重新对投标文件进行电子签章并加密，在线递交。

18、投标保证金

18.1供应商应提交投标保证金（必须在提交投标文件截止日期前提交，金额详见第二章供应商须知），并作为投标组成部分之一。

18.2下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：

（1）供应商在提交投标文件截止时间后撤回投标文件的；

（2）供应商在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商不与采购人签订合同的；

（4）供应商与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的。

五、公开招标程序

19、开标及其有关事项

19.1采购代理机构按招标文件规定的时间、地点，主持公开开标，采购人代表、供应商代表及有关工作人员参加，评标委员会成员不得参加开标活动。

19.2开标程序

19.2.1投标截止后供应商不足3家不得开标；采购人或采购代理机构进行资格审查后供应商不足3家不得评标。

19.2.2政采云平台按以下程序进行开标：

（1）开标前供应商应登录政采云平台。

（2）电子投标文件解密。供应商应在开始解密时间起半个小时内在线进行电子投标文件的解密操作，未在规定时间内解密，其投标视为无效。

（3）开标。解密全部完成后或解密时间截止时，政采云平台自动显示供应商名称、标段名称、投标报价、合同履行期限等招标文件所确定的唱标内容。

（4）开标结束。开标结束，政采云平台自动生成开标记录，由供应商在线会签。

19.3投标文件解密失败的补救方案：在规定的解密时间内，文件无法正常解密，可联系交易平台和采购代理机构进行补救；投标文件解密失败经补救，仍不成功的，视为放弃投标,开标继续进行。

六、评标程序和要求

20、评标委员会的组成和职责

20.1采购人或采购代理机构根据有关法律法规和本招标文件的规定，结合本招标项目的特点组建评标委员会，对3家及以上明确响应招标文件商务技术要求的投标文件进行评估和比较。评标委员会由采购人代表和评审专家组成，组成人数详见供应商须知前附表规定，其中评审专家不得少于成员总数的三分之二。

20.2评审专家对本单位的采购项目只能作为采购人代表参与评标，法律规定的情形除外。采购代理机构工作人员不得参加由本机构代理的政府采购项目的评标。

20.3评标委员会成员名单在评标结果公告前应当保密。

20.4评审专家由采购人或采购代理机构从山西省财政厅政府采购管理处评审专家库中，通过随机方式抽取。对技术复杂、专业性强的采购项目，通过随机方式难以确定合适评审专家的，经主管预算单位同意，可以自行选定相应专业领域的评审专家。

20.5评标中因评标委员会成员缺席、回避或者健康等特殊原因导致评标委员会组成不符合相关法律规定的，采购人或采购代理机构应当依法补足后继续评标。被更换的评标委员会成员所作出的评标意见无效。

20.6无法及时补足评标委员会成员的，采购人或采购代理机构应当停止评标活动，封存所有投标文件和开标、评标资料，依法重新组建评标委员会进行评标。原评标委员会所作出的评标意见无效。

20.7采购人或采购代理机构应当将变更、重新组建评标委员会的情况予以记录，并随采购文件一并存档。

- 评标

21.1资格性评审

由采购人代表或采购代理机构依据招标文件第四章评审标准和评审方法的规定，对各供应商投标文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备投标资格。

21.2符合性评审

由评标委员会依据招标文件第四章评标标准和评标方法的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审核，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。评标委员会在对投标文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商的澄清、说明或者更正应当由单位负责人或其授权代表签字或者加盖公章。

如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评标委员会将予以拒绝，供应商不得再对投标文件进行任何修正从而使其投标成为实质上响应的投标。

21.3审核中，对明显的文字和计算错误按下述原则处理：

21.3.1投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以v报价一览表为准；

21.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

21.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价；

21.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

21.3政府采购政策性要求内容认定见招标文件第七章政策性部分

22、投标的澄清

22.1评标委员会有权要求供应商对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误等内容作必要的澄清、说明或者补正。

22.2供应商必须按照评标委员会通知的内容和时间做出书面答复，该答复经法定代表人（或单位负责人）或供应商代表的签字认可，将作为投标文件内容的一部分。澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。供应商拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可拒绝该投标。

22.3评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

23、详细评审

23.1评标委员会只对实质上响应招标文件的投标进行评价和比较；评审应严格按照招标文件的要求和条件进行；具体评审原则、方法和成交条件详见招标文件第四章“评标标准和评标办法”。

24.确定中标供应商

24.1评标委员会应当根据投标得分情况，按照综合因素评分得分由高到低的顺序直接确定一名中标供应商，并编写评审报告。

24.2评审结束后评标委员会应编制评审报告，评审报告应当由评标委员会全体人员签字认可。评标委员会成员对评审报告有异议的，评标委员会按照少数服从多数的原则确定中标供应商，采购程序继续进行。对评审报告有异议的评标委员会成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由评标委员会书面记录相关情况。评标委员会成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

24.3采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送采购人确认。

25、评标过程保密

25.1采购人或采购代理机构应当采取必要措施，保证评标在严格保密的情况下进行。除采购人代表、评标现场组织人员、监督人员外，采购人的其他工作人员以及与评标工作无关的人员不得进入评标现场。

25.2评标开始之后，直到授予中标供应商合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，均不得向供应商或其他与评审无关的人员透露。

25.3在评标期间，供应商企图影响采购代理机构或评标委员会的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。

26、重新评审及关于供应商非实质性响应滞后发现的处理规则

评标结果汇总完成后，除下列情形外，任何人不得修改评标结果：

（1）分值汇总计算错误的；

（2）分项评分超出评分标准范围的；

（3）评标委员会成员对客观评审因素评分不一致的；

（4）经评标委员会认定评分畸高、畸低的。

评标报告签署前，经复核发现存在以上情形之一的，评标委员会应当当场修改评标结果，并在评标报告中记载；评标报告签署后，采购人或采购代理机构发现存在以上情形之一的，应当组织原评标委员会进行重新评审，重新评审改变评标结果的，书面报告本级财政部门。

无论基于何种原因，各项本应做拒绝投标处理的情形，即便未被及时发现而使该供应商进入评审或其它后续程序，包括已经签约的情形。一旦被发现存在上述情形，采购人或代理机构均有权依法决定取消该供应商的此前评议结果，或决定对该投标予以拒绝，并有权采取相应的补救及纠正措施。

27、采购项目废标、终止与处理

27.1在评标过程中，评标委员会发现有下列情形之一的，应对采购项目予以废标：

（1）符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足3家的；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）供应商的报价均超过了项目采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

采购项目废标后，评标委员会应做出书面报告。

27.2废标后，采购机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

27.3采购人或采购代理机构在发布招标公告、资格预审公告或者发出投标邀请书后，除因重大变故采购任务取消情况外，不得擅自终止招标活动。

终止招标的，采购人或采购代理机构应当及时在原公告发布媒体上发布终止公告，以书面形式通知已经获取招标文件、资格预审文件或者被邀请的潜在供应商，并将项目实施情况和采购任务取消原因报告本级财政部门。已经收取招标文件费用或者投标保证金的，采购人或采购代理机构应当在终止采购活动后5个工作日内，退还所收取的招标文件费用和所收取的投标保证金及其在银行产生的孳息。

27.4公开招标数额标准以上的采购项目（如分包按包计），投标截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

（1）招标文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人（或采购代理机构）改正后依法重新招标；

（2）招标文件没有不合理条款、招标程序符合规定，需要采用其他采购方式采购的，采购人应当依法报财政部门批准。

采购项目（按包计）终止后，评标委员会应做出书面报告。采购项目终止后，采购人或采购代理机构应当将废标原因通知所有供应商，并依法重新组织采购活动。

27.5评标委员会发现招标文件存在歧义、重大缺陷导致评标工作无法进行，或者招标文件内容违反国家有关强制性规定的，应当停止评标工作，与采购人或采购代理机构沟通并作书面记录。采购人或采购代理机构确认后，应当修改招标文件，重新组织采购活动。

七、签订合同

28、中标通知

28.1中标供应商确定后,山西普艾工程项目管理有限公司将以书面的形式向中标供应商发出中标通知书，但该中标结果的有效性不依赖于未中标的供应商是否知道中标结果。中标通知书对采购人和中标供应商具有同等法律效力。中标通知书发出以后，采购人改变中标结果或者中标供应商放弃中标，应当承担相应的法律责任。

28.2对未通过资格审查的供应商，应当告知其未通过的原因；采用综合评分法评审的，还应当告知未成交供应商本人的评审得分与排序。采购人或采购代理机构对未成交的供应商不做未成交原因的解释。

28.3中标通知书是合同的组成部分。

29、中标服务费

本次招标活动参照国家计委“计价格[2002]1980号”、国家发改委“发改价格[2011]534号”文件规定收取中标服务费，服务费由供应商支付。

30、签订合同

30.1中标供应商应在接到中标通知书30日内与采购人签订政府采购合同。

30.2中标供应商应按照招标文件、投标文件及评审过程中的有关澄清、说明或者补正文件的内容与采购人签订合同。中标供应商不得再与采购人签订背离合同实质性内容的其它协议或声明。

30.3在合同履行中，采购人如需追加与合同标的相同的货物，在不改变合同其他条款的前提下，中标供应商可与采购人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。

30.4供应商一旦中标，不得转包、分包，亦不得将合同（全部或部分）及任何权利、义务向第三方转让，否则将被视为严重违约，山西普艾工程项目管理有限公司或采购人有权决定按照供应商中标后毁标、终止或解除合同等约定处理。

八、保密和披露

31、保密

供应商自领取招标文件之日起，须承诺承担对本招标项目的保密义务，不得将因本次招标获得的信息向第三人传播。

32、披露

32.1山西普艾工程项目管理有限公司有权将供应商提供的所有资料向有关政府部门或评审标书的有关人员披露。

32.2 在山西普艾工程项目管理有限公司认为适当时或国家机关调查、审查、审计时以及其他符合法律规定的情形下，无须事先征求供应商/中标供应商同意而可以披露关于采购过程、合同文本、签署情况的资料、供应商/中标供应商的名称及地址、投标文件的有关信息以及补充条款等，但应当在合理的必要范围内。对任何已经公布过的内容或与之内容相同的资料，以及供应商/中标供应商已经泄露或公开的，无须再承担保密责任。

九、询问和质疑

33、供应商有权就招投标事宜提出询问和质疑。

33.1招标程序受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和相关法律法规的约束，并受到严格的内部监督，以确保授予合同过程的公平公正。

33.2供应商认为招标文件、招标过程和中标、中标结果使自已的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式一次性提出针对同一采购程序环节向采购人或采购代理机构提出质疑。

应知其权益受到损害之日指：

（1）对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

（3）对成交或者成交结果提出质疑的，为成交或者成交结果公告期限届满之日。

33.3提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。

32.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：

（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

（2）质疑项目的名称、编号；

（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

（4）事实依据；

（5）必要的法律依据；

（6）提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

33.5质疑应按照“谁主张、谁举证”的原则，供应商质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。质疑材料应为简体中文，一式二份。

33.6有下列情形之一的，属于无效质疑，采购人或采购代理机构可不予受理：

（1）未在有效期限内提出质疑的；

（2）质疑未以书面形式提出的；

（3）所提交材料未明示属于质疑材料的；

（4）质疑书没有法定代表人（或负责人）签署本人姓名或印盖本人姓名章并加盖单位公章的；质疑书由参加采购项目的授权代表签署本人姓名或印盖本人姓名章，但没有法定代表人（或负责人）特别授权的；

（5）质疑书未提供有效联系人或联系方式的；

（6）质疑事项已经进入投诉或者行政复议或者诉讼程序的；

（7）质疑书未附相关证明材料，被视为无有效证据支持的；

（8）供应商对招标文件条款或技术参数有异议，未在开标前通过澄清或修改程序提出，并且供应商已经参与投标，而于开标后对招标文件提出质疑的；

（9）在提出本次质疑前半年内连续三次质疑而无事实依据的；

（10）其它不符合受理条件的情形。

33.7采购人或采购代理机构将在收到书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复的内容不涉及商业秘密。

33.8质疑供应商对采购人或采购代理机构的答复不满意或采购人或采购代理机构未在规定的时间内做出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向政府采购监管部门投诉。

十、纪律及处罚

34、相关当事人应遵守的纪律及处罚。

34.1采购人不得泄漏采购活动中应当保密的情况和资料，不得与供应商串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

34.2 供应商不得相互串通投标或者与采购人串通投标，不得向采购代理机构或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假骗取中标；供应商不得以任何方式干扰、影响评审工作。

34.3评标委员会不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标供应商的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，评审委员会成员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

34.4.与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财物或其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标供应商的推荐情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。

34.5供应商有下列情形之一的，中标无效，同时山西普艾工程项目管理有限公司将提请政府采购监管部门，依据政府采购法律法规的规定作出处理：

（1）报价后在投标文件有效期内，供应商撤回其投标文件的；

（2）在投标文件中提供虚假材料的；

（3）在评审期间，供应商企图影响采购机构或评标委员会的任何活动，将导致投标文件被拒绝，并由其承担相应的法律责任；

（4）除不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标供应商未按本招标文件规定签约；

（5）中标供应商与采购人订立背离合同实质性内容的其它协议；

（6）中标供应商未按招标文件规定和合同约定履行义务的。

# 第三章 商务、技术要求

（一）商务要求

1、交付（实施）时间：签订合同后30日内完成运输、安装、调试、培训等各项工作。

2、付款条件：签订合同时约定。

3、交付（实施）地点详细地址：长治市生态环境局上党分局

4、包装和运输：

（1）中标供应商须对安装地点现场勘查，制定详细的安装服务方案；

（2）中标供应商必须对所有的安装工人进行技术培训，确保工人熟悉现场情况；

（3）在搬运、安装时必须做好货物的标记和保护措施，以防货物损坏；

（4）运输中要避免破坏性拆装，保证货物完整和人员安全；

（5）所有用于本项目的搬运货车须符合当地运输车辆管理条例的要求；

（6）中标供应商须在交货前24小时通知采购人，以便及时安排工作人员进行接收，中标供应商负责将货物搬运至指定地点并完成卸货，一切运输事项由中标供应商负责；

（7）本项目搬运过程中所发生的安全责任事故，由中标供应商负责；

（8）货物到达并安装调试完毕日期视为实际交货日期，如有其它情况，须与采购人协商确定；

（9）中标供应商提供的所有货物应具有全新的、完好的标准包装。如遇交付前已被拆封接收方有权拒绝接收或要求更换，因此造成的一切损失由中标供应商承担。

5、售后服务、保险：

（1）本次采购涉及的所有软件、硬件产品均需提供不少于三年的产品保修服务及系统技术支持，自验收合格之日起计算。

（2）在质保期内，所有非故意性破坏及正常使用范围内的损坏均应免费维修和更换。供应商须保证全天候7*24小时的维护响应，使用疑问解答。在采购人发出售后通知1小时内做出响应，24小时内到达现场并排除故障或提供备品备件替代。

（3）质保期内提供免费的软件升级服务，保证软件授权在设备使用寿命期内长期有效。

（4）中标供应商应制定全面、详细的培训方案。培训方案包括但不限于硬件维护管理技术、应用软件技术、系统操作及维护等方面，并明确课程内容、时间及培训实现的效果，以确保采购人能完成管理、操作和维护，保障系统正常运行和相关业务的顺利开展。

6、履约验收

（1）履约验收方式：采购人自行组织验收

（2）履约验收程序：验收分为到货验收、安装调试检验、系统验收三个步骤。

（3）履约验收内容：

（3.1）到货验收

货物出厂前，应按响应技术标准规定的检验项目和检验方法进行全面检验，具备出厂检验报告或产品质量合格证。

采购人在收到全部货物后，进行货物点验，检查货物外包装及外观是否完好，附件是否齐全。如货物品牌、名称、型号、数量、外观、质量等与合同清单相符。如所提供货物的品质和技术规范不符合合同要求时，或有明显损坏，不能进行安装，中标供应商负责更换。因货物质量问题、到货延迟或因更换给采购人造成的损失的，采购人有权向中标供应商提出索赔。

（3.2）安装调试检验：

货物安装、调试过程中中标供应商应作详细检验记录。检验结果应符合制造厂产品标准和招标文件的规定，保证检验记录应真实。

（3.3）系统验收：

系统验收由采购人组织，中标供应商应提供包括但不限于项目竣工报告、设备点验清单并配合采购人完成产品试运行系统整体验收等。

（4）履约验收标准：符合或优于国家(行业)标准、地方标准或者其他标准、规范要求，以及本项目招标文件的质量要求、技术指标。

（5）履约验收其他事项：交货时要求中标供应商就所供货物提供生产厂家完整的随机资料，包括完整的使用和维修手册、产品说明书、产品保修材料、设备安装图等，同时采购人有权要求中标供应商对产品的合法供货渠道进行说明，经核实如中标供应商提供非法渠道的商品，视为欺诈，中标供应商要承担本合同总金额双倍的赔偿；同时，依据国家法律法规追究其他相关责任，并连带追究所供产品生产企业的责任。中标供应商供货时，采购人一旦发现所供产品与招标文件技术要求不符，采购人有权随时终止合同履行，并以虚假应标为由会同材料一并报送政府采购主管部门，中标供应商自行承担相应的法律责任及后果。

（二）技术要求

一、紫外烟气分析仪

技术要求：

1.采用热湿法紫外差分原理检测SO2、NO、NO2，适合高湿低硫工况，完全避免冷凝除湿造成的烟气组分损失；

2.双量程分析设计，能根据SO2双量程设计浓度自动切换高低量程；

3.带有皮托管、烟温传感器，能够自动测量烟温、流速和含湿量；

4. 内置阻容法含湿量传感器，可同步测量含湿量，实时折算干态浓度；

5. 预留传感器接口（CO、CO2、H2S）；

6.内置锂电池，可实现现场无需接电预热和监测，使用时间不少于3小时；

7. 采样分析一体式结构，便携性好；

8. 数据显示和接口丰富：蓝牙打印、U盘导出、排放量折算、浓度折算；

参数：

1.烟气温度 ：(0~200)℃(可扩展)；分辨率1℃； 最大允许误差±3.0℃；

2.烟气静压 ：(-30~30)kPa ；分辨率0.01kPa； 最大允许误差±2.0%；

3.烟气动压 ：(0~2000)Pa；分辨率 1Pa； 最大允许误差±2.0%；

4.采样流量： 不小于0.5L/min；分辨率 0.1L/min； 最大允许误差±2.5%；

5.大气压测量范围： (60~130)kPa ；分辨率0.01kPa； 最大允许误差±0.5kPa；

6.采样泵负载能力：≤30kPa

7.数据存贮能力 ：100000组

8.工作温度 ：（-20~50）℃

烟气参数：

1. SO2低量程范围：(0～150)ppm

高量程范围：(0～1500)ppm

2. NO  量程范围：(0～1000)ppm

3. NO2量程范围：(0～500)ppm

4. O2   （0~30）%          0.1%

5.  示值误差：不超过±3％

配置：主机、手操器、电源适配器，皮托管

采购数量：1台

二、烟尘直读仪

技术要求：

- 内置弹性气容，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪

- 具有防倒吸功能，采样过程停电记忆功能

- 含湿量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式，并支持有线和无线双通信模式。

- 具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能（选配）

- 具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能

- 无线通信采用433MHz无线射频通信模式，距离远，通信稳定

- 流量可达110L/min

- 配备高效气水分离器

- 具备彩色触摸屏和物理按键，触摸和按键双操作

- 物理按键快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样，具有功能状态指示灯

- 具备RS232、USB接口，支持数据通信，U盘数据转存输出

- USB接口可将采样数据文件导出，同时支持仪器软件升级

- 蓝牙热敏打印机，支持有线和无线双模式打印

- 紫外光学烟气模块采用差分吸收光谱技术，光源采用脉冲氙灯

- 红外光学烟气模块采用非分散红外吸收原理，内置参考通道

参数：

采样流量：(0～110)L/min；分辨率0.1 L/min；最大允许误差±2.5%。

烟气动压：(0～2000)Pa；分辨率1Pa；最大允许误差±1.0%FS。

烟气静压：(-30～30)kPa；分辨率0.01Pa；最大允许误差±1.0%FS。

烟气温度：(0～500)℃可扩展；分辨率0.1℃；最大允许误差±3℃。

等速吸引流速：(1～45)m/s；分辨率0.1m/s；最大允许误差±4%。

大气压：(60～130)kPa；分辨率0.1kPa；最大允许误差±0.5kPa。

采样泵负载能力：≥60L/min。阻力为20kPa

配置：主机、电源适配器、高效气水分离器，便携式蓝牙打印机、蓝牙传输模块、β射线检测器，

采购数量：1台

- 便携式甲烷非甲烷总烃苯系物检测仪

技术要求：

1.FID检测器，具有实时自动检测当前FID火焰状态的功能，当检测到火焰熄灭故障状态后，能自动点火，恢复正常运行；

2.全程高温伴热：样品采集部件及流路应具备全程加热和保温功能，有效解决高温高湿气体场合下样品的损失问题，提供精准的测试结果；

3.全程高温伴热：样品采集部件及流路应具备全程加热和保温功能，加热温度120℃~200℃可调， 有效解决高温高湿气体场合下样品的损失问题，提供精准的测试结果；

4.内置电池通过BMS系统稳压输出给主机供电 ，自动检测和切换外部电源适配器或电池供电模式，并可设置电池低电量报警、强制自动关机等功能。

5.采用低压型固态氢储瓶，安全可靠，便于携带及运输；

参数：

1.测量范围

甲烷：（0.1～10000）ppm

苯系物：（0.1～10000）ppm

2.检出限：甲烷≤0.25ppm，苯系物≤0.25ppm；

3.定性重复性：甲烷≤0.5%，苯系物≤1%（10ppm甲烷）

4.定量重复性：甲烷≤2%F.S，苯系物≤3%F.S

5.分析周期：≤2min（非甲烷总烃），≤7min（苯系物）

6.工作温度：-10℃~45℃ 湿度

采购数量：1台

四、应急无人检测平台

| 多 旋 翼 无 人 机 | 飞行器 尺寸（展开状态，不含桨叶） 长 ≥410 毫米，宽≥ 470 毫米，高 ≥430 毫米 尺寸（折叠状态，含桨叶） 长≥ 350 毫米，宽≥ 350 毫米，高≥ 430 毫米 对称电机轴距：≥895 毫米 重量（含下置单云台支架） 空机重量（不含电池）：5 千克以内 空机重量（含双电池）：8 千克以内 单云台减震球最大负重：≥960 克 最大起飞重量：≥9 千克 工作频率： 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE：5.170 GHz 至 5.250 GHz） 5.725 GHz 至 5.850 GHz 发射功率（EIRP） 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz：<33 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.150 GHz 至 5.250 GHz（CE：5.170 GHz 至 5.250 GHz）：<23 dBm（CE） 5.725 GHz 至 5.850 GHz：<33 dBm（FCC/SRRC），<14 dBm（CE） 悬停精度（无风或微风环境） 垂直： ±0.1 米（视觉定位正常工作时） ±0.5 米（GNSS 正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） 水平： ±0.3 米（视觉定位正常工作时） ±1.5 米（GNSS 正常工作时） ±0.1 米（RTK 定位正常工作时） RTK 位置精度（在 RTK FIX 时） 1 厘米 +1 ppm（水平） 1.5 厘米 +1 ppm（垂直） 最大旋转角速度：俯仰轴：300°/秒航向轴：100°/秒 最大俯仰角度：30° 使用 N 模式且启用前视视觉系统时为 25°。 最大上升速度：6 米/秒 最大下降速度（垂直）：5 米/秒 最大倾斜下降速度：7 米/秒 最大水平飞行速度：23 米/秒 最大飞行海拔高度：5000 米 使用 2110s 桨叶，起飞重量 ≤7.4 千克时。 7000 米 使用 2112 高原静音桨叶，起飞重量 ≤7.2 千克时。 最大可承受风速：12 米/秒 最长飞行时间：55 分钟 支持云台安装方式 下置单云台 上置单云台 下置双云台 下置单云台 + 上置单云台 下置双云台 + 上置单云台 IP 防护等级：IP55 防护等级非永久标准，防护能力可能因产品磨损而下降。 GNSS：GPS + GLONASS + BeiDou + Galileo 工作环境温度：-20°C 至 50°C 遥控器 显示屏：7.02 英寸触控液晶显示屏，分辨率 1920×1200，最大亮度 1200 尼特 重量： 约 1.25 千克 (不含 WB37 电池) 约 1.42 千克（含 WB37 电池） GNSS：GPS + Galileo + BeiDou 内置电池：类型：Li-ion（6500 mAh @ 7.2 V） 充电方式：使用电池箱或最大功率 65 瓦（最大电压为 20 伏）的 USB-C 快充充电器 充电时间：2 小时 化学体系：镍钴铝酸锂 外置电池（WB37 智能电池） 容量：4920 毫安时 电压：7.6 伏 类型：Li-ion 能量：37.39 瓦时 化学体系：钴酸锂 IP 防护等级：IP54 续航时间: 内置电池：约 3.3 小时 内置电池 + 外置电池：约 6 小时 工作环境温度:-20℃ 至 50℃ 工作频率： 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz 发射功率（EIRP）： 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz：<33 dBm（FCC），<20 dBm（CE/SRRC/MIC） 5.725 GHz 至 5.850 GHz：<33 dBm（FCC），<14 dBm（CE），<23 dBm（SRRC） Wi-Fi 协议：Wi-Fi 6 Wi-Fi 工作频段： 2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 5.150 GHz 至 5.250 GHz 5.725 GHz 至 5.850 GHz 蓝牙协议：蓝牙 5.1 蓝牙工作频段:2.4000 GHz 至 2.4835 GHz 图传 图传方案:DJI O3 图传行业版 天线:四根图传天线，两发四收 最大信号有效距离（无干扰、无遮挡） 20 公里（FCC） 8 公里（CE/SRRC/MIC） 最大信号有效距离（有干扰）: 微干扰有建筑物遮挡：约 0 公里至 0.5 公里 微干扰有树丛遮挡：约 0.5 公里至 3 公里 强干扰无遮挡：都市中心约 1.5 公里至 3 公里 中干扰无遮挡：近郊县城约 3 公里至 9 公里 微干扰无遮挡：远郊和海边约 9 公里至 20 公里 在 FCC 标准下，飞行于各类无遮挡、干扰强度典型的环境，飞行高度约为 120 米时测得以上数据，仅供参考。实际数值可能因所处环境的遮挡、干扰情况而异，请留意 app 提示。 视觉系统 障碍物感知范围 前后左右：0.7 米至 40 米 上下：0.6 米至 30 米 FOV: 前后下：65°（水平），50°（垂直） 左右上：75°（水平），60°（垂直） 使用环境 表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境 红外感知系统 障碍物感知范围：0.1 米至 8 米 FOV:30°（±15°） 使用环境 漫反射、大尺寸、高反射率（反射率 >10%） LED 补光灯 有效照明距离：5 米 照明方式：60 Hz，常亮 飞行相机 分辨率：1080p FOV：142° 帧率：30fps |
| --- | --- |
| 无人机电池及电池箱 | 无人机电池 容量：5000 毫安以上 电压：44.76 伏 电池类型：Li-ion 能量：263.2 瓦时 重量：约 1.35 千克 工作环境温度：-20℃ 至 50℃ 理想存放环境温度：22℃ 至 30℃ 充电环境温度：-20°C 至 40°C 当环境温度低于 5℃ 时，电池会启动自加热功能。在低温环境下充电可能会降低电池寿命，建议在 15℃ 至 35℃ 环境下充电。 充电时间：使用 220 伏电源时，完全充满两块 TB65 智能飞行电池约需 60 分钟，从 20% 充到 90% 约需 30 分钟。 使用 110 伏电源时，完全充满两块 TB65 智能飞行电池约需 70 分钟，从 20% 充到 90% 约需 40 分钟。 智能电池箱 可放置物品 8 块 智能飞行电池 4 块 智能电池 输入电压 100 VAC 至 120 VAC，50 Hz 至 60 Hz 220 VAC 至 240 VAC，50 Hz 至 60 Hz 最大输入功率:1070 瓦 输出功率:100 伏至 120 伏：750 瓦 220 伏至 240 伏：992 瓦 工作环境温度:-20℃ 至 40℃ |
| 四合一镜头 | 防护等级：IP44 工作温度：-20℃ 至 50℃（测温功能仅支持 -10℃ 至 50℃ 环境使用） 存储温度：-20℃ 至 60℃ 人眼安全等级：Class 1M（IEC 60825-1:2014） 云台参数 角度抖动量:±0.01° 安装方式:可拆式 可控转动范围:俯仰：－120° 至 +30°平移：±320° 结构设计范围: 俯仰：－132.5° 至 +42.5° 平移：±330°横滚：-90° 至 +60° 变焦相机参数 传感器:1/1.7" CMOS，有效像素 2000 万 镜头: DFOV：66.6°-4°焦距：6.83-119.94 mm（等效焦距：31.7-556.2 mm）光圈：f/2.8-f/11（正常），f/1.6-f/11（夜景）对焦距离：1 m 至无穷远（广角），8 m 至无穷远（长焦） 对焦模式:MF/AF-C/AF-S 曝光模式:程序自动曝光，手动曝光 曝光补偿:±3.0 （以1/3为步长） 测光模式:点测光、中央重点测光 测光锁定:支持 电子快门速度：1 ~ 1/8000 s ISO范围 视频：100 - 25600 照片：100 - 25600 视频分辨率：3840x2160@30fps，1920x1080@30fps 视频格式：MP4 视频字幕：支持 最大照片尺寸：5184 × 3888 照片格式：JPEG 广角相机参数 传感器：1/2.3" CMOS，有效像素1200万 镜头：DFOV：82.9°焦距：4.5 mm（等效焦距：24 mm）光圈：f/2.8对焦距离：1 m至无穷远 曝光模式：程序自动曝光 曝光补偿：±3.0 （以1/3为步长） 测光模式：点测光、中央重点测光 测光锁定：支 快门速度:1 ~ 1/8000 ISO范围 视频：100 - 25600照片：100 - 25600 视频分辨率:1920×1080@30fps 视频格式:MP4 视频字幕:支持 最大照片尺寸:4056×3040 照片格式:JPEG 热成像相机 热成像传感器类型:非制冷氧化钒（VOx）微测热辐射计 镜头 DFOV：40.6°焦距：13.5 mm （ 等效焦距：58 mm）光圈：f/1.0对焦距离：5 m 至无穷远 数字变焦:1x，2x，4x，8x 视频分辨率：640×512 @ 30 Hz 视频格式：MP4 照片分辨率：640×512 照片格式：R-JPEG* (16 bit) 像元间距：12 μm 波长范围：8-14 μm 灵敏度（NETD）：≤50 mK @ f/1.0 测温方式：点测温、区域测温 测温范围： -40℃ 至 150℃（高增益模式） -40℃ 至 550℃（低增益模式） 高温警报：支持 FFC：自动/手动 调色盘：白热/熔岩/铁红/热铁/医疗/北极/彩虹1/彩虹2/描红/黑热 激光测距仪 波长：905 nm 测量范围：3-1200 m（直径12 m、20%反射率的垂直反射面） 测量精度：±(0.2m+D×0.15%) 其中 D 表示与垂直反射面之间的距离 特色功能 混合光学变焦：23×（DFOV：4°，等效焦距：556.2mm） 最大变焦倍数：200×（DFOV：0.5°，等效焦距：4800mm） 联动拍摄：变焦、广角、热成像相机同时拍照/录像 指点对准：用户在广角/热成像相机的画面上双击兴趣点，系统自动转动云台把兴趣点置于变焦相机画面中心 超清矩阵拍照： 在广角相机的画面中选取一个区域，系统会使用广角相机拍摄一张照片，并自动转动云台，使用变焦相机使用当前变焦倍数对选取区域拍摄若干张 2000 万像素的照片。所有照片将存储于 SD 卡的一个子文件夹中，并生成一个 HTML 文件，用户可以在电脑上用浏览器打开该 HTML 文件，浏览所有的广角照片和变焦照片。 夜景模式 支持（变焦相机） 时间戳水印：包含日期、时间、经纬度 存储功能 存储卡类型： microSD卡(最大支持 128 GB容量，传输速度达到 UHS-I Speed Grade 3 评级的 Micro SD 卡) 存储文件系统：FAT32（≤ 32 GB），exFAT（> 32 GB） 推荐存储卡列表： TOSHIBA EXCERIA PRO 32GB micro SD HC II SanDisk_Extreme PRO_32GB_3_A1_micro SD V30 HC I TOSHIBA EXCERIA PRO 64GB micro SD XC II SanDisk_Extreme PRO_64GB_3_A2_micro SD V30 XC I SAMSUNG_EVO_128GB_micro SD 3 XC I TOSHIBA EXCERIA M303E 32GB micro SD HC I TOSHIBA EXCERIA M303E 64GB micro SD XC I TOSHIBA EXCERIA M303 128GB micro SD XC I SAMSUNG_EVO_64GB_micro SD 3 XC I |
| 气体检测仪 | 尺寸为:124*124*64.2mm，重约380克 可以检测温度、湿度、PM2.5、PM10、CO、SO2、NO2、O3、VOC PSDK开发:具有SKYPORT接口。数据安全: SD卡、App客户端、云平台三重数据存储，保障重要数据永不丢失。 PPB级别:采用高精度、高灵敏进口传感器，使精度达到PPB级别。 小巧身形: 体积小，重量轻，即插即用。 |
| 气体监测软件 | 气体检测数据同步实时显示 可实时查看监测数据、栅格图； 工作人员自主监测和停止，自主标记关键数据； 多形式可视化实时数据展示，包含实时飞行数据和检测数值变化、浓度曲线变化、栅格热力图变化等； 可设置气体传感器模块的敏感度（斜率）及零点（截距）； 五级浓度预警，不同颜色标识不同气体浓度状况，栅格化数据展示； GIS地理位置信息同步传输，地图上实时标记和分析监测位置的气体浓度值，街道地图和卫星地图自由切换； 历史数据追溯，可按检测记录名称和监测起点分类查看；集飞行控制、规划航线、巡检数据、视频直播于一体 通过大气扩散模型分析建模精准分析并得一键生成报告 |

采购数量：1台

- 烟气颗粒物浓度测试仪

执行标准

GB/T 16157-1996    固定污染源排气中颗粒物和气态污染物采样方法

GB/T 37186-2018    气体分析 二氧化硫和氮氧化物的测定 紫外差分吸收光谱分析法

HJ/T 47-1999        烟气采样器技术条件

HJ/T 48-1999        烟尘采样器技术条件

HJ/T 397-2007       固定源废气监测技术规范

HJ 57-2017          固定污染源废气 二氧化硫的测定 定电位电解法

HJ 693-2014         固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法

HJ 836-2017         固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法

HJ 870-2017         固定污染源废气 二氧化碳的测定 非分散红外吸收法

HJ 973-2018         固定污染源废气 一氧化碳的测定定电位电解法

HJ1045-2019        固定污染源烟气（二氧化硫和氮氧化物）便携式紫外吸收法测量仪器技术要求及检验方法

HJ 1131-2020       固定污染源废气 二氧化硫的测定 便携式紫外吸收法

HJ 1132-2020       固定污染源废气 氮氧化物的测定 便携式紫外吸收法

JJG 680-2021        烟尘采样器

JJG 968-2002        烟气分析仪

要求：

- 内置弹性气容，可实现流量超低流速的稳定控制与跟踪

- 具有防倒吸功能，采样过程停电记忆功能

- 含湿量兼容干湿球法和阻容法两种测量模式，并支持有线和无线双通信模式。

- 具有溶液吸收法烟气采样功能，实现固定污染源采样分析全功能（选配）

- 具有烟尘测量、烟气分析、烟气采样同步运行功能

- 无线通信采用433MHz无线射频通信模式，距离远，通信稳定

- 流量可达110L/min

- 配备高效气水分离器

- 具备彩色触摸屏和物理按键，触摸和按键双操作

- 物理按键快捷切换烟尘测量、烟气分析、烟气采样，具有功能状态指示灯

- 具备RS232、USB接口，支持数据通信，U盘数据转存输出

- USB接口可将采样数据文件导出，同时支持仪器软件升级

- 蓝牙热敏打印机，支持有线和无线双模式打印

- 紫外光学烟气模块采用差分吸收光谱技术，光源采用脉冲氙灯

- 红外光学烟气模块采用非分散红外吸收原理，内置参考通道

参数	：

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 采样流量 | (0～110) L/min | 0.1 L/min | 不超过±2.5% |
| 烟气动压 | (0～2000) Pa | 1 Pa | 不超过±1%FS |
| 烟气静压 | (-30～＋30) kPa | 0.01 kPa | 不超过±1%FS |
| 大气压 | (50～130) kPa | 0.01 kPa | 不超过±500Pa |
| 烟气温度 | (0～500)℃可扩展 | 0.1℃ | 不超过±3℃ |
| 采样泵负载能力 | ≥60 L/min (阻力为20kPa时) |

配置：主机、电源适配器、高效气水分离器，、便携式蓝牙打印机、蓝牙传输模块、，阻容法含湿量检测器，，滤膜滤筒采样枪，24个低浓度采样头

采购数量：1台

六、便携式多气体监测仪

要求：

1、优异的人机交互体验，独特的人机交互设计，小巧便携

2、不同传感器模块盒挂载方便，挂载后气路、电路自动连接，无需手动配置；

3、控操作，无需按键；≥5寸显示屏，户外可视

4、具有蓝牙数据打印功能。

5、可使用Type-C接口进行充电、数据导出；

6、自动提示功能设计，低电量报警、传感器出错报警提示；具有气体浓度超限的声音报警功能；

7、优异的产品功能设计，负载能力最大超过15kPa；

8、内置锂电池，可连续工作不低于10小时

9、测量单位ppm、μmol/mol和mg/m3可切换；

10、可独立设置不同种类有毒有害气体的限值：PC-TWA、PC-STEL、MAC；

技术指标

1、 工作温度：(-10～50)℃

2、 工作湿度：(0～95)%RH(无冷凝)

3、 负载能力：＞15kPa

4、 数据存储量：≥10000组

5 、电池工作时间：10小时

6、 电源适配器：输入AC100～240V 50/60Hz   输出DC5V 3A

7 、主机重量：≤600g

8 、主机功耗：＜4W

可检测气体及检测范围

参考16参数氧气：不大于（0～30）%，分辨率：0.01%

二氧化氮：不大于（0～20）umol/mol，分辨率：0.01 umol/mol

二氧化碳：不大于（0～5）%，分辨率：0.001%

一氧化碳：不大于（0～200）umol/mol，分辨率：0.01umol/mol

氨气：不大于（0～100）umol/mol，分辨率：0.01 umol/mol

可燃气体：不大于（0～80%）LEL，分辨率：0.01% LEL

一氧化氮：不大于(0～100) umol/mol，分辨率：0.01 umol/mol

二氧化硫：不大于(0～20) umol/mol，分辨率：0.01 umol/mol

硫化氢：不大于(0～50）umol/mol，分辨率：0.01umol/mol

氯化氢：不大于（0～20）umol/mol，分辨率：0.01 umol/mol

氟化氢：不大于（0～10）umol/mol，分辨率：0.001 umol/mol

磷化氢：不大于（0～5）umol/mol，分辨率：0.001 umol/mol

臭氧：不大于（0～5）umol/mol，分辨率：（0.001）umol/mol

甲醛：不大于（0～2）umol/mol，分辨率：0.001umol/mol

PM1.0：不大于（0～1000）ug/m3，分辨率：1ug/m3

PM2.5：不大于（0～1000）ug/m3，分辨率：1ug/m3

PM10：不大于（0～1000）ug/m3，分辨率：1ug/m3

TSP：不大于（0～1000）ug/m3，分辨率：1ug/m3

4、主要配置

控制模块、检测模块、显示终端、有线通信数据线、充电器及充电线、仪器防护包

采购数量：1台

七、臭氧测定仪

执行标准

HJ 590-2010     环境空气 臭氧的测定 紫外光度法

JJG 1077-2012   臭氧气体分析仪

主要特点

1.仪器体积小、重量轻，内置锂电池，可在无交流电情况下连续工作不低于40小时

2.采用UV-LED作为紫外光源，无需预热

3.可实现nmol/mol级检测，量程可扩展

4.无任何运动部件，温度、压强、湿度实时补偿

5.支持手动测量/定时测量模式，满足在线测量的需求

6.防尘防雨设计，满足户外使用需求

7.测量过程中可进行数据查询、打印和U盘导出，无需不中断测量

8.配置蓝牙打印机

9.内置电子标签，可与平台软件配合实现仪器智能化管理

技术参数

| 主要参数 | 参数范围 | 分辨率 | 准确度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 量 程 | （0~500）nmol/mol，可扩展到1000nmol/mol | 0.1nmol/mol | 1nmol/mol |
| 示值误差 | ≤±6%FS |
| 重复性 | ≤1% |
| 4h零点漂移 | ≤±2nmol/mol |
| 4h量程漂移 | ≤±4nmol/mol |
| 响应时间 | ≤20s |
| 工作温度 | 5℃~35℃ |
| 数据输出 | 2个USB口,标准（4~20）mA输出 |

采购数量：5台

八．尾气监测仪

主要技术参数：

1、测量范围：林格曼黑度0-5级。

2、最小示值：符合GB3847～2018、GB36886～2018的要求。

3、测量误差：≤±0.1

4、测量时间：≤1s

5、符合人工力学曲柄和肘托。

6、设备电池：12V聚合物电池。不低于5000hA。低温电池可满足环境温度—30℃～45℃；常温电池—10℃～45℃。

7、符合GB4943.1—2011《信息技术设备安全》通用标准。

8、防尘等级不低于IP6X级别，防水等级不低于IPX4级别。

9、产品满足运输过程中冲击及跌落的破坏而不受损。

采购数量：4台

九、原子吸收分光光度计

1、技术指标：

1.1、波长范围 ：190～900nm

1.2、单色器：消象差C-T型单色器

1.3、光栅刻线 ：1600条\mm

1.4、光谱带宽 ：0.1、0.2、0.4、1.0、2.0nm五档自动切换

1.5、波长准确度：±0.3nm

1.6、波长重复性：0.2nm

1.7、基线漂移：0.0054/30min（静态）

1.8、背景校正：氘灯背景校正：可校正1A背景； 自吸背景校正：可校正1A背景

1.9、火焰分析

1.9.1特征浓度（Cu)：0.05μg/ml/1%

1.9.2检出限（Cu)：0.008μg/ml

1.9.3精密度：RSD≤1%

1.9.4燃烧器：金属钛燃烧器

1.9.5喷雾器：高效玻璃雾化器

1.9.6雾化室：耐腐蚀材料雾化室

1.10、石墨炉分析

1.10.1特征量（Cd）：1.0×10-12g

1.10.2检出限（Cd）：1.0×10-12g

1.10.3精密度：Cu≤3.0%，Cd≤4.0%

1.10.4加热方式：石墨炉横向加热方式

1.10.5加热控温方式：干燥灰化阶段功率控制方式； 原子化阶段采用光控最大功率方式

1.10.6加热条件设定：达20级

1.10.7升温方式：斜坡升温、阶梯升温、最大功率升温

1.10.8控温精度：﹤1%

采购数量：1台

- 便携式手提笔记本电脑

屏幕色域：100%sRGB

类型：便携式笔记本

系统：Windows  带Office

内存容量：16GB以上

能效等级：一级能效支持

屏幕刷新率：60Hz以上

屏幕尺寸：14.0-14.9

英寸固态硬盘（SSD）：1TB

采购数量：2台

十一、便携式彩色打印机

打印功能：非自动双面

最大支持幅面：A4

无线打印：支持无线打印

彩色打印：支持彩色打印

基础功能：打印打

印机类型：墨盒式黑白

印量：0-399页

连接方式：Wi-Fi

纸张输入容量：0-149页

采购数量：2台

十二、气相色谱仪

1系统性能

  - 峰面积重复性：< 0.5% RSD；

  - 保留时间重复性：< 0.008% RSD；

  - 支持同时安装2个进样口，4个检测器，3个检测器信号。所有进样口、检测器及辅助气路采用电子流路控制，支持压力和温度补偿；

  - 仪器可升级为与气相色谱仪同品牌的气相色谱-单四级杆质谱仪和气相色谱-三重四级杆质谱仪。

  - 检测器采用电子数字化数据输出；

  - 可同时安装≥6个电子流路控制模块，提供≥18路的气路控制；

  - 可同时安装≥8个阀

  - 具备4个独立的加热区（不含柱箱）。

- 环境条件

  - 环境工作温度范围：5℃~35℃或更宽；

  - 环境工作湿度范围：5%~95%RH或更宽；

  - 供电要求：220 V±10%，50 Hz±10%；

- 柱温箱

  - 温度控制范围：室温+4℃~450℃或更宽；

  - 温度设定精度：≤0.1℃；

  - 温度控制精度：≤0.01℃

  - 程序阶：31阶/32平台，可实现程序升温和程序降温；

  - 最大升温速率：≥120 ℃/min；

  - 降温速率：从450℃至50℃（室温20℃）≤6 min；

  - 环境温度变化1℃，柱温箱平均温度变化< 0.01℃。

- 电子压力流量控制器（EPC）

  - 采用红宝石阻尼器；

  - 压力控制精度：≤±0.001 psi；

  - 压力单位可选psi、kpa、bar；

  - 气路控制模式：恒压、恒流、程序升压和程序升流阶数≥4阶，可计算柱平均线速度；

  - 压力控制范围：0~100 psi或更宽；

  - 流量监控范围：氮气0~500 mL/min或更宽，氢气或氦气0~1000 mL/min或更宽。

- 分流/不分流进样口

  - 最高使用温度：≥450℃；

  - 温度设定精度：≤0.1℃；

  - 最大分流比：≥1:12500；

  - 进样口具备自动检漏功能；

  - 可进行分流、不分流、脉冲分流、脉冲不分流等进样模式；

  - 适用于所有毛细管柱（内径0.1 mm~0.53 mm）；

  - 进样口隔垫和分流平板的更换支持无工具手拧维护。

- 检测器

  - 氢火焰离子化检测器（FID）

    - 最高使用温度：≥450℃；

    - 检测限：<5×10-12 g C/s；

    - 线性范围：≥107；

    - 信号采集频率：≥200 Hz；

    - 带自动点火功能和熄火保护功能；

    - 具有氢气泄漏保护功能。
6.2电子捕获检测器（ECD）
6.2.1最高使用温度：≥350℃；
6.2.2检测限：<3.8×10-14 g/ml；
6.2.3线性范围：≥104；
6.2.4信号采集频率：≥200 Hz。

- 辅助EPC模块

  - 压力控制范围：0~100 psi或更宽；

  - 压力控制精度：≤±0.001 psi。

- 主机显示屏

  - ≥8英寸高分辨率全彩全触控电容屏，内置智能操作系统；主机控制软件基于安卓系统定制，中文图形化界面，图像化UI，具有自诊断提醒、自检漏、载气自节省等智能化功能。

采购数量：1台

十三、液相色谱仪

技术参数：

1 泵系统

1.1 溶剂数：四元

1.2输液原理：串联式双柱塞往复泵，自动脉冲抑制，无需阻尼器。

1.3 脉冲抑制方式：高速反馈，实时控制

1.4 梯度模式：高频混合模式HFM，无混合器条件下的可实现优越梯度重现性

1.5 流速范围：0.001-10.000ml/min，增量0.001ml/min

1.6 流速精密度：≦ 0.1%RSD

1.7 流量准确度：±1%（0.101-2.500ml/min）

1.8 最大输液压力：45MPa

1.9 系统延迟体积：1600L，并不随反压变化。

1.10 在线脱气机：4个独立通道。

1.11 柱塞清洗：标配手动清洗

1.12 梯度准确度：± 0.5%以内

1.13进、出口阀串联阀芯设计

1.14 漏液报警

1.15 超压保护

2 自动进样器

2.1 进样方式：直接进样（FTN）方式

2.2 样品数：120个（标准1.5ml样品瓶）

2.4 标准进样体积：0.1－100μL

2.5 进样重复性：≦ 0.3%RSD

2.6 样品残留量：≦ 0.003%

2.8 进样准确度：±1%

2.10 样品室温度范围：1°C-45°C（最小单位为1 ℃）

2.11 漏液报警

2.12 样品瓶检测功能

3  柱温箱

*3.1 控温方式：帕尔帖加热/冷却模块＋空气循环

3.2 带有流动相预加热功能

3.3 温度设置范围：1-85℃（1℃步进）

3.4 柱温控制：（室温-15℃）－（室温+60℃）

3.5 温度准确度：柱温箱温度±1℃

3.7 色谱柱容量：30cm×3根

3.8 可扩展功能：增加两个切换阀来满足用户的特殊使用需求（内外各一个）

3.9 漏液报警

3.10 过热保护功能

4 检测器

4.1 荧光检测器：

4.1.1 光源：Xe灯，Hg灯（高能氙灯和脉冲氙灯）

4.1.2 波长范围：激发光200～850nm，发射光250～900nm

4.1.3 波长准确度：±3nm

4.1.4 波长重复性：±0.5nm

4.1.5 光谱带宽：激发光15nm，发射光15nm、30nm可调

4.1.6 响应时间：0.01～2s七档可调

4.1.7 灵敏度：水峰拉曼扫描S/N≥1200

4.1.8 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验

4.1.9 自动调零范围：0～1000 FLU

4.1.10 流通池：标准流通池

4.1.11 流通池耐压：1.0MPa

4.1.12 灯寿命：2500小时

4.2 紫外检测器

4.2.1 光源：D2灯， Hg灯（用于波长校验）

4.2.2 波长范围：190～600nm

4.2.3 波长准确度：＜±1nm

4.2.4 噪音：＜0.5×10-5AU

4.2.5 漂移：＜0.8×10-4AU/hr

4.2.7 波长校验：利用内置Hg灯254nm特征谱线，自动校验

4.2.8 光谱带宽：6nm

4.2.9 光学系统：双光束

4.2.10 自动调零：调零范围为－0.2～2 AU

4.2.11 线性范围：为0～2.5 AU

4.2.12 杂散光： ＜0.1%

4.2.13 流通池耐压：1.0 MPa

4.2.14 恒温流通池：恒温(室温范围：15～30℃)

采购数量：1台

十四、吸氧装置

1、头罩：五点式连接，阻燃、透气、耐用、调节方便，适合带消防头盔进行工作。

2、面窗：带有防雾涂层的硬质聚碳酸酯（PC）材质制成，球形面造型设计，防止佩戴者的视野变形。

3、密封边框：采用双层密封圈以保证密封效果，与脸部皮肤接触感觉要柔软以保证舒适性.

4、面罩与供气阀连接采用限位快速连接,且采取平面密封，连接方便可靠，密封性能好，不易失效;

5、供气阀：7.1供气流量大于500L/min，动态吸气阻力小于200Pa.

6、供气阀特殊设计的结构在与面罩连接后，具有良好的去雾、除霜功能，防止影响使用者的视线；

7.1供气阀上有红色冲泄阀，打开冲泄阀供气阀可持续紧急供气。

7.2供气阀在气瓶内压缩空气压力降到5.5±0.5MPa时应立即产生连续报警提醒使用者及时撤离，保证使用者安全；

8、减压器

8.1当减压器输出压力超过11bar时，中压安全阀会自动泄压，以保证使用者的生命安全；

9、压力表：

9.1压力表有工作及报警压力范围标识，并有夜光显示功能;

9.2压力表可根据使用者需要进行任意方向调整;

10、报警器：报警器声响在90分贝以上置于使用者胸前，使用者能清晰地听到报警声；

11背架：

11.1背架由特殊纤维增强高强度阻燃工程塑料制成，造型符合人体背部生理曲线，佩戴舒适。腰带、气瓶固定带长短调节方便，肩垫、腰垫厚实柔软，舒适性好；

11.2腰带和背架的采用旋转式的连接方式。

12、碳纤维气瓶：

气瓶水容积:6.8L;工作压力:30MPa;水压试验压力:50MPa;使用寿命:15年

采购数量：10套

十五、防护服(防酸、防碱、防油、防化)

水密封拉链，便于连接和脱开、材质耐酸碱、化学品腐蚀。防化手套、防 化胶靴、服装、手套、靴连为一体。

材    质：阻燃布双面涂覆 PVC

材料厚度：0.45mm

颜    色：高可视亮黄色

防护等级：一级

规格符合：GB/T 13640 标准。

主要性能参数

98%硫酸 ：服料	95min未透， 接缝	95min 未透

30%盐酸 ：	服料95min 未透，   接缝	95min 未透

60%硝酸 ： 服料95min 未透，   接缝	95min 未透

40%氢氧化钠： 服料95min未透，接缝	95min 未透

断裂强力 (N) ：经向 400 纬向 307

耐老化性能： (125℃ 24h) ：	不沾 无裂纹

耐寒性能： (-40℃ 5min 折 180°) ：	无裂纹

耐汽油断裂： (浸 120 ﹟汽油经 120min) ：	不粘、无断裂

抗芥子气纯度： (95%36℃±1℃× 130min) ：	无渗透

阻燃性能：有焰续燃时间：	≤10s   防静电性能

阴燃时间：	≤10s

损毁长度：	≤10cm.

采购数量：20套

# 第四章 评标标准和评标方法

一、评标原则

评标遵循公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

二、评标方法

本次评审采用综合评分法。即在满足招标文件实质性要求的前提下，按照招标文件中规定的各项因素的量化指标进行综合评审，综合评分因素的主要因素为报价、商务、服务、技术以及对招标文件的响应程度。每一供应商的最终得分为所有评委评分的算术平均值；按照得分最高的供应商为中标供应商的评审方法。综合评估法不保证报价最低的供应商中标。

（一）资格性审查内容及标准

| 序号 | 资格性检查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 2 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 3 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 4 | 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |
| 5 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供供应商信用承诺书。 以上证明材料须符合要求、有效、完整。否则，响应无效。 |

（二）符合性审查内容及标准

| 序号 | 符合性检查项目 | 审查标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 企业法定代表人（负责人）身份证明、法人（负责人）授权委托书、委托代理人身份证 | 法定代表人（负责人）参加投标的，提供“法定代表人（负责人）证明书”；委托代理人参加投标的，提供“法定代表人（负责人）授权委托书”；自然人参加投标的，提供个人身份证明。 证明材料须清晰、有效、完整、加盖公章。 |
| 2 | 投标文件报价 | 报价未超过分包预算或最高限价 |
| 3 | 投标文件签署 | 按照招标文件规定要求签署、盖章 |
| 4 | 投标文件有效期 | 满足招标文件规定的投标文件有效期 |
| 5 | 商务、技术实质性响应 | 所提供的货物及服务满足采购人和招标文件要求，投标文件未附有招标文件不能接受的条件。 未对招标文件中的商务、技术要求内容做出实质性响应或评标委员会共同认定响应内容与其相关证明材料存在重大偏离的，响应无效。 |
| 6 | 投标保证金凭证 | 须按照招标文件前附表要求在递交投标文件截止时间前足额交纳。 证明材料须清晰、有效、完整、加盖公章。 |

（三）综合评分标准

| 评定内容及标准 | 分值 |
| --- | --- |
| 一、商务部分（5分） (由评标委员会共同认定) | 5 |
| 1、供应商业绩：以供应商近三年内签署且完成类似相关业绩为准。每提供一个业绩得1分，最高得分为5分。（具体时间以合同签订时间为准） 要求必须提供与最终用户签订的合同首页、合同金额所在页、供货明细、签字盖章页、签订时间页复印件作为证明。 注：所附业绩必须是本企业业绩，如公司名称发生变更，必须提供证明文件。 证明材料不完整或不符合以上内容要求或不清晰，导致无法判断是否符合要求的，不得分。 近三年内同一服务单位不同合同按一个业绩计算。 | 5 |
| 二、服务部分（21分） | 21 |
| 1、培训方面 对培训方案进行评价（包括培训内容、培训计划、培训团队、培训时间等），磋商小组根据供应商提供的方案进行横向比较，分四档； 培训内容、培训计划、培训团队、培训时间配置等合理的得4-6分； 培训内容较完善，培训团队、培训时间配置较合理的得2-4分； 培训内容不完善，培训团队、培训时间配置一般或较差的得0-2分； 无培训方案得0分。 | 6 |
| 2、售后服务体系 磋商小组对供应商提供的针对本项目的售后服务体系完整细致程度、备品备件及定期回访全面细致程度、检测维护及保养流程、团队人员配备情况等进行横向比较； ①售后服务体系及能力、专业维护团队配置科学合理、详细可行，定期回访、检测维护及保养流程等制定完善全面得6-10分； ②售后服务体系及能力、专业维护团队配置一般，定期回访、检测维护及保养流程等制定较普通得3-6分； ③售后服务体系及能力、专业维护团队配置简单，定期回访、检测维护及保养流程等制定敷衍得1-3分； ④未提供方案得0分。 | 10 |
| 3、应急响应 为保证实施阶段和后期服务的质量及应对突发事件的处理能力，结合供应商提供的应急响应服务方案及保障措施，对本项目的响应时间、专业人员到达现场时间，且是否提供备品、备件进行横向比较。分值三档：3-5分、1-3分、0-1分； | 5 |
| 三、技术部分（44分） | 44 |
| 1、投标产品属于环保产品的得1分，不属于环保产品的不得此分（备注：此内容投标供应商须提供相关证明材料，并经磋商小组共同认定） | 1 |
| 2、投标产品属于节能产品的1分，不属于节能产品的不得此分（备注：此内容投标供应商须提供相关证明材料，并经磋商小组共同认定） | 1 |
| 3、技术参数、配置符合磋商文件要求； （1）技术指标（由磋商小组依据供应商提供的技术说明文件等资料共同认定） 满足全部技术性能指标的得20分，每有一项技术性能指标负偏离的减4分，扣完为止。 具体要求见磋商文件第四部分商务、技术要求 注：①供应商照搬照抄磋商文件技术要求内容，不能提供所投产品主要技术指标证明材料的，或提供的证明材料不能反映所投产品主要技术指标的，则本评分细则技术部分评分整体得分为0分。 ②技术偏离的认定由磋商小组共同认定。 ③成交产品交付标准必须以磋商文件中技术参数为准，如有虚假应标采购人将终止合同，并追究其法律责任。 （2）产品功能介绍及实物图片 所提供投标货物的真实图片、彩页、说明书等能够反映产品性能指标，产品功能，产品使用方法得4分，不提供的不得分。 | 24 |
| 4、整体实施方案 a.供应商提供的实施方案、质量管理体系及运行保障等措施全面具体、合理可行，项目实施计划进度安排条理性强、科学合理得12-18分。 b.供应商提供的实施方案、质量管理体系及运行保障等措施一般，项目实施计划进度安排欠缺得6-12分。 c.供应商提供的实施方案、质量管理体系及运行保障等措施敷衍，项目实施计划进度安排无条理性得1-6分。 d.不提供得0分。 | 18 |
| 四、价格部分（30分） | 30 |
| 满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格得分为满分。其他供应商的价格得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30%×100 1）未实质性响应磋商文件的供应商的投标报价不参与报价得分的计算。 2）供应商报价价格比构成不合理、弄虚作假的，将否决其投标。 | 30 |

# 第五章 合同原则（仅供参考）

（合同格式及内容仅供参考，由双方协商确定）

| 采 购 人： | 合同编号: |
| --- | --- |
| 供 应 商： | 合同名称: |

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》及有关法律条款，双方遵循平等自愿、公平和诚实信用的原则，经协商一致，签订本合同。

一、供应商向采购人提供如下货物（本合同结算货币为人民币，单位：元）

| 货物 名称 | 品牌 | 型号（参数） | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 标注是否节能环保进口产品等内容 |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合同总金额（大写）： 小写：￥ |
| 此价格金额为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，并包含购买货物的运送、安装、调试、检测、验收、保险、税金和相关服务等费用。 |

二、交货

1、交货日期：

2、交货地点：

三、产品质量要求及承诺

1、供应商保证提供的货物符合中华人民共和国国家及行业的质量安全标准、环保标准、节能标准，属于强制性标准的必须执行。

2、供应商保证提供给采购人的货物是经货物生产厂商认可的正规渠道进货，全新、未使用过的、无划痕碰伤痕迹、符合国家标准及本项目招标文件约定的质量技术要求的正品合格产品，承诺为采购人提供符合或高于国家标准及招标文件要求的售后服务。属工业产品生产许可、特种设备制造许可、计量器具制造许可以及强制性认证等行政许可和市场准入管理范围的产品，必须取得合法有效证件。

3、售后服务按国家“三包”规定执行，供应商提供上门现场服务，并承诺采取提供备品、备件或备机等措施，以保证采购人的正常使用。

四、交验

货到采购人指定地点，采购人应组成验收小组按本合同条款及时验收，验收小组成员包括单位负责人、项目负责人、有关专家（必要时邀请专业检验检测机构代表、监理代表等）。验收时可对不符合合同要求及评标样本的货物或产品拒绝接收。完成验收工作前，货物由供应商负责保管，货物的毁损、灭失等风险由供应商承担。验收包括以下项目：

1、货物数量清点：依据货物装箱单，对所有货物进行点验。

2、开箱检查：开箱检查货物外观，无损伤，无质量缺陷。

3、检查技术参数：依据合同货物清单，对货物品牌、型号、数量、技术参数、质保书等必备附件进行检查，并当场抄录货物及其所有可拆卸部件的编号或序列号，形成书面记录，并经双方签字确认，作为合同附件妥善保存，以备维修及产生合同纠纷时使用。

4、货物安装：根据货物用途，检查安装、连接情况，确保能正常使用。

5、货物验收：需要加电的设备要加电试运行，所有货物达到要求的标准，通过验收。

6、（双方约定的其他验收内容或程序）……

上述对货物检查、安装、调试等必须作出详细记录，验收组成员要签字，并用A4纸装订成册，归档。

具体验收流程及要求，按《长治市政府采购验收规程》执行。

五、货款支付

采购人对验收资料的真实性负责，验收合格后，采购人和供应商签署《长治市政府采购项目验收结算书》，供应商向采购人提供发票后七个工作日内办理货款支付手续。如采用财政国库集中支付方式，要遵从财政部门有关规定付款。

六、采购人权责

1、采购人不得私自与供应商协商改变中标(成交)结果，不得无故拖延或拒绝接收、验收和付款，不得向供应商提出超出合同范围的要求，否则，由此引起的经济和法律责任由采购人自负。

2、负责提供工作场地，协助供应商办理有关事宜。

3、对供应商的商业秘密负有保密义务。

4、验收中发现有下列不符合合同约定情形的，采购人应在验收报告中注明违约情形，同时拒绝支付货款。

①供应商未按合同约定的时间、地点或方式履约；提供的货物型号或配置不符合合同约定，缺少应有的配件、附件、材料；货物或工程的数量、质量、性能、功能不符合合同约定的（合同未约定的，按国家、行业有关标准或技术文件规定执行）；

②供应商在安装、调试等方面违反合同约定或服务规范要求的；

③其他违反合同约定的情形。

5、采购人因使用不当造成损失的自行负责。

6、采购人有权到供应商的生产场所检查产品质量和生产进度。

7、采购人应当对合同内容的真实性、准确性负责，如因提供的内容有误，后果自负。

七、供应商权责

1、保证所供货物均为标书承诺货物，符合相关质量检测标准，具有该产品出厂标准或国家鉴定证书。

2、保证货物的售后服务，严格依据响应文件及相关承诺，对货物进行保修、维护等服务。

3、保证对其出售的货物享有合法的权利，该货物在提供给采购人前具有完全的所有权。

4、保证在其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权等。

5、保证其所出售的货物没有侵犯任何第三人的知识产权和商业秘密等权利。

供应商应保证采购人在使用货物或其任何一部分时不受第三方提出的包括但不限于侵犯其专利权、商标权、工业设计权等知识产权和抵押权在内的担保物权的起诉；如果任何第三方提出侵权指控或诉讼，供应商须与第三方交涉并承担可能发生的一切法律责任和费用。

6、如采购人使用该货物构成上述侵权的，则由供应商承担全部责任，并赔偿采购人的损失。

7、签订合同时，采购人按合同总金额的10%，(不超过10%，四舍五入到元)，即**元收取履约保证金，供应商无违约行为的，保证金从验收之日起，期满  年后五个工作日内无息返还。

8、可以拒绝采购人超出合同范围的要求。

9、供应商不得将本合同全部或部分权利、义务转让给任何第三方。

10、供应商应当对合同内容的真实性、准确性负责，如因提供的内容有误，后果自负。

八、违约责任

1、供应商所交的货物品种、型号、规格、质量不符合合同规定标准，采购人有权拒收，供应商承担调换、退货产生的费用；或者供应商不能交付货物时，均应向采购人支付合同款总额2%的违约金。

2、供应商逾期交付货物时，每逾1日供应商向采购人偿付合同款总额万分之二点一的违约金。逾期交货超过30天后，采购人有权决定是否继续履行合同。

3、因货物及其安装维护等原因，造成人身损害、财产损失的,或上述1至2项违约金不足以支付赔偿款的（根据预计造成的损失双方约定），供应商应当承担赔偿责任。

供应商有本条1至3项违约行为的，如未支付违约金或者未承担赔偿责任，采购人从其履约保证金中予以扣除。

4、因采购人错告、变更到货地点以及未按合同约定付款，给供应商造成的损失，由采购人负担。

九、不可抗力

采购人和供应商任何一方由于不可抗力不能履行合同时，应及时向对方书面通报不能履行或不能完全履行理由；在取得相关部门的有效证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并可根据情况部分或全部免予承担违约责任。

十、争议解决

采购人和供应商在执行合同中发生争议，应通过协商解决。如协商不成，向长治仲裁委员会申请仲裁。

十一、合同生效及其他

1、合同经供应商、采购人双方法定代表人签章、加盖单位公章，且供应商按约定递交履约保证金，报局采购办备案后即行生效。

2、本合同一式六份，供应商持两份，采购人持两份，山西普艾工程项目管理有限公司存档一份，上党区财政局采购办备案一份。

3、合同执行过程中出现的未尽事宜，由双方在不违背合同和招标文件的前提下协商解决。协商结果以“补充协议”形式作为合同附件，与合同具有同等效力。

4、若按规定需使用格式合同的，则另行签订。

十二、下列文件为合同不可分割部分

下列文件构成本合同的组成部分，应该认为是一个整体，彼此相互解释，相互补充。为便于解释，组成合同的多个文件的优先支配地位的次序如下：

1、本合同书

2、中标通知书

3、履行本合同的相关补充协议、采购人和供应商的往来信函、传真、电子邮件等。

4、响应文件(含澄清文件)

5、供应商所做的其他承诺（包括制造商授权书、售后服务承诺书等）

6、招标文件(含文件及更正、变更公告)

| 采购人： | 供应商： |
| --- | --- |
| 单位性质：□行政 □事业 □社团 | 供应商规模：□大型 □中型 □小型 □微型 |
| 法定代表人： | 法定代表人： |
| 电话： | 电话： |
| 单位地址： | 单位地址： |
|  | 开户银行： |
|  | 账号： |
| 签订时间： | 签订时间： |
| 签订地址： | 签订地址： |

# 第六章 投标文件格式

供应商提交文件须知

1、 供应商应严格按照招标文件第二章10.2顺序填写和提交下述规定的全部格式文件以及其他有关资料，混乱的编排导致投标文件被误读或难以查找，后果由供应商承担。

2、所附表格中要求回答的全部问题和信息都必须正面回答。

3、资格声明的签字人应保证全部声明和问题的回答是真实、准确的。

4、评标委员会将应用供应商提交的资料并根据自己的判断，决定供应商履行合同的合格性及能力。

5、供应商提交的材料将被妥善保存，但不退还。

6、全部文件应按供应商须知中规定的语言和份数提交。

投标函（格式一）

（采购人名称）：

(供应商全称)授权      (供应商授权代表姓名)       (职务、职称)为我方代表，参加贵方组织的       (项目名称、项目编号、包号)招标的有关活动，并对此项目进行报价。为此：

1、我方同意在本项目招标文件中规定的提交投标文件截止之日起90天内遵守本投标文件中的承诺且在此期限期满之前均具有约束力。

2、我方承诺已经具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加政府采购活动的供应商应当具备的全部条件。

3、我方同意按要求提供供应商须知规定的全部投标文件，包括投标文件正本、副本、报价一览表等。

4、我方同意按招标文件要求提供和交付的货物和服务的报价详见报价一览表。

5、我方完全理解最终报价超过采购预算金额（或最高限价）时，报价将被拒绝。

6、我方保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7、我方承诺完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件商务、技术条款偏离表中予以明确特别说明。

8、我方保证遵守招标文件的规定。

9、如果在提交投标文件截止之日起规定的报价有效期内撤回报价，我方今后参与同类政府招标项目的机会可能会受到影响。

10、我方完全理解贵方不一定接受最低价的报价或收到的任何报价。

11、我方愿意向贵方提供任何与本项报价有关的数据、情况和技术资料。若贵方需要，我方愿意提供我方作出的一切承诺的证明材料。

12、我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有的话）、参考资料及有关附件，确认无误。

13、我方承诺：采购人若需追加采购本项目招标文件所列货物及相关服务的，在不改变合同其他实质性条款的前提下，按相同或更优惠的折扣率保证供货。

14、我方承诺接受招标文件中《合同原则》的全部条款且无任何异议。

15、我方将严格遵守《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，若有下列情形之一的，将被处以采购金额5‰以上10‰以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动；有违法所得的，并处没收违法所得；情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）提供虚假材料谋取中标、中标的；

（2）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（3）与采购人、其它供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的；

（4）向采购人、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

（5）未经采购代理机构同意，在采购过程中与采购人进行协商招标的；

（6）拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况的。

所有有关本报价的一切往来联系方式为：

地址：	                            邮编：

电话：	                            传真：

供应商法定代表人或授权代表姓名：

供应商法定代表人或授权代表联系电话：

办公：          移动：

E-mail：

供应商(盖单位电子公章)：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表(电子签字或签章)：

日 期：

注：除可填报项目外，对本投标函的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该报价无效。

法定代表人（负责人）身份证明书 （格式二）

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：    年    月    日

经营期限：

姓    名：                    性  别：

身份证号：                    职  务：

系       （供应商名称）          的法定代表人（负责人）。

特此证明。

供应商(盖单位电子公章)：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表(电子签字或签章)：

日 期：

法定代表人（负责人）有效身份证（正反两面）

注：除可填报项目外，对本证明书的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该报价被拒绝。

法定代表人（负责人）授权委托书 （格式三）

山西普艾工程项目管理有限公司：

本授权书声明：注册于          （供应商地址）的         （供应商名称）法定代表人（负责人）            （法定代表人姓名、职务、身份证号）代表本公司授权在下面签章的            （供应商授权代表姓名、职务、身份证号）为本公司的合法代理人，就贵方组织的          项目，项目编号：         ，以本公司名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于    年  月  日签章生效，特此声明。

法定代表人（负责人）电子签字或签章：

供应商授权代表电子签字或签章：

供应商全称（盖单位电子公章）：

授权代表有效身份证（正反两面）

注：除可填报项目外，对本委托书的任何修改将被视为非实质性响应，从而导致该报价被拒绝。

长治市政府采购供应商信用承诺函(格式四）

致  （采购人或采购代理机构）   ：

供应商名称（自然人姓名）：

统一社会信用代码（身份证号码）：

法定代表人（负责人）：

联系地址和电话：

为维护公平、公正、公开的政府采购市场秩序，树立诚实守信的政府采购供应商形象，本单位（本人）自愿作出以下承诺：

一、我单位（本人）自愿参加本次政府采购活动（项目名称：                         ，项目编号：                     ），严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位（本人）郑重承诺，我单位（本人）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定和采购文件、本承诺函的条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）符合法律、行政法规规定的其他条件。

二、我单位（本人）保证上述承诺事项的真实性。如所作信用承诺不实，自愿承担一切法律责任，接受政府采购监管部门和其他机关的审查和处罚。

供应商（电子章）：

法定代表人或授权代表、负责人、本人 (签字或电子印章)：

日期：   年  月  日

注：1.供应商须在投标（响应）文件中按此模板提供承诺函，既未提供上述承诺函，又未提供对应事项证明材料的，视为未实质性响应采购文件要求，按无效投标（响应）处理。

2.供应商的法定代表人或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

投标保证金凭证（格式五）

山西普艾工程项目管理有限公司：

（供应商全称）参加贵方组织的 	（项目名称、项目编号、包号）政府采购活动。按招标文件规定，已提交人民币      元的投标保证金。

请按招标文件要求，退还至以下银行（应与汇出银行一致）：

收款单位：

开 户 行：

账    号：

行    号：

供应商（盖单位电子公章）：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表（电子签字或签章）：

附：投标保证金证明

注：除可填报项目外，对委托书的任价，从而导致该报价无效

报价一览表（格式六）

项目名称：                                                                   项目编号：

供应商名称：

货币：人民币/元

| 货物名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单位 | 单价 | 总价 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 总金额：（小写）：¥ （大写） ： |
| 交货期： |

注：此价格金额为合同执行不变价，不因国家政策变化而变化，并包含购买货物的运送、安装、调试、检测、验收、保险、税金和相关服务等费用。

供应商（盖单位电子公章）：

法定代表人或供应商授权代表（电子签字或盖章）：

日　期：

商务偏离表（格式七）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 招标文件规范、要求 | 投标文件对应规范 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| ...... |  |  |  |

供应商保证：除上述偏离表列出的偏离外（无论多么微小），响应招标文件的全部要求。即使供应商不在此提出偏离项，而在其他地方提出，也一律都认定响应投标文件全部要求，采购人有权要求供应商按不偏离执行。如在评审时发现，则评标委员会有权按欺诈处理并拒绝其投标文件，供应商不得有异议。

注：如无偏差填“无”。此表不能删除。

供应商（盖单位电子公章）：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表（电子签字或签章）：

日    期：

投标货物技术规范响应及偏离表（格式八）

项目名称：

项目编号：

供应商名称：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标文件技术 规范、要求 | 投标文件 对应规范 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

供应商保证：除上述偏离表列出的偏离外（无论多么微小），响应招标文件的全部要求。即使供应商不在此提出偏离项，而在其他地方提出，也一律都认定响应招标文件全部要求，采购人有权要求供应商按不偏离执行。如在评审时发现，则评标委员会有权按欺诈处理并拒绝其投标文件，供应商不得有异议。

注：如无偏差填“无”。此表不能删除。

供应商（盖单位电子公章）：

法定代表人（负责人）或供应商授权代表（电子签字或签章）：

日    期：

(项目名称)项目

项目编号：

包　　号：

投

标

文

件

供应商单位名称（加盖单位电子公章）

法定代表人或授权委托人电子签字或签章：

# 年    月

# 第七章  政策性部分

依据政府采购政策因素的相关规定，如果供应商所提供的货物、服务、工程满足下述要求并经专家组全体成员集体认定通过，予以考虑执行。

（如不适用，可不提供。）

1、本项目涉及进口产品的要求：

1.1本项目采购标的物未特别注明采购“进口产品”（通过中国海关报关验放进入中国境内且产自境外的产品）字样的，均必须采购国产产品。

1.2本项目采购标的物特别注明“进口产品”字样的，如无能够满足采购需求的国产产品，优先采购向我国企业转让技术、与我国企业签订消化吸收再创新方案的供应商的进口产品。如果有能够满足采购需求的国产产品参与，应当按照公平竞争的原则进行评审。

2、本项目涉及“节能产品”“环境标志产品”采购要求：

（1）本项目采购的货物属于“环境标志产品政府采购品目清单”“节能产品政府采购品目清单”中政府强制采购产品的，供应商必须按照“品目清单”中要求执行（提供相关产品节能或环保认证证书），否则投标文件将被拒绝。

（2）本项目采购的货物属于“环境标志产品政府采购品目清单”“节能产品政府采购品目清单”中非政府强制采购产品的，鼓励供应商优先采购“品目清单”中的产品。

（3）投报产品中包含“品目清单”政府强制或非强制采购产品的，需将政府采购产品如实填写到“政府强制或非强制采购产品明细表”格式见下文，并提供有效期之内的节能产品或环境产品认证证书扫描件。

3、本项目涉及正版软件的要求：

供应商需承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

4、本项目涉及信息安全产品的要求：

投标货物中如含有财政部会同有关部门制定下发的《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（8类13项），需提供中国网络安全审查技术与认证中心（原为中国信息安全认证中心）颁发的有效认证证书复印件或扫描件，否则投标文件将被拒绝。

5、中小型、微型企业参加本项目要求：

依据财库【2020】46号关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知、《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号规定的划分标准、并要求提供服务的人员为中小企业签订劳动合同的从业人员。）

注：1.参加政府采购活动的中小微企业应当按规定在投标文件中提供《中小企业声明函》。若提供虚假材料谋取中标、成交的，按照《中华人民共和国政府采购法》有关条款处理，并记入供应商诚信档案。

2.事业单位、团体组织等非企业性质的政府采购供应商，不属于中小企业划型标准确定的中小企业，不得按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》规定声明为中小微企业 ，也不适用《政府采购促进中小企业发展暂行办法》。根据财政部发布的《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，对于经主管预算单位统筹后预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，采购人、采购代理机构应当专门面向符合本办法规定的小微企业；对于经主管预算单位统筹后未预留份额专门面向中小企业采购的采购项目，以及预留份额项目中的非预留部分采购包，采购人、采购代理机构应当对符合本办法规定的小微企业报价给予15%的扣除，用扣除后的价格参加评审。

小、微企业只有提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他小、微企业制造的货物，享受所投货物的价格折扣。若有的话，如实填写《小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式自拟）；在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物，不享受中小企业扶持政策。

以联合体形式参加政府采购活动，联合体各方均为中小企业的，联合体视同中小企业。其中，联合体各方均为小微企业的，联合体视同小微企业。

6、残疾人福利性单位参加本项目的要求：

（1）须根据财库【2017】141号《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》的要求，如实填写残疾人福利性单位声明函（格式见下文）。残疾人福利性单位参加本项目投标时，享受6%的价格折扣，用扣除后的价格参与评审。

（2）供应商提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的，依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。

（3）残疾人福利性单位提供本企业制造的货物或者服务，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物，享受投标货物6%的价格折扣。若有的话，如实填写《中小微企业/残疾人福利性单位提供货物/服务明细表》（格式自拟）；

注：残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

享受政府采购支持政策的残疾人福利性单位应当同时满足以下条件：

A.安置的残疾人占本单位在职职工人数的比例不低于25%（含25%），并且安置的残疾人人数不少于10人（含10人）；

B.依法与安置的每位残疾人签订了一年以上（含一年）的劳动合同或服务协议；

C.为安置的每位残疾人按月足额缴纳了基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险等社会保险费；

D.通过银行等金融机构向安置的每位残疾人，按月支付了不低于单位所在区县适用的经省级人民政府批准的月最低工资标准的工资；

E．提供本单位制造的货物、承担的工程或者服务（以下简称产品），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

前款所称残疾人是指法定劳动年龄内，持有《中华人民共和国残疾人证》或者《中华人民共和国残疾军人证（1至8级）》的自然人，包括具有劳动条件和劳动意愿的精神残疾人。在职职工人数是指与残疾人福利性单位建立劳动关系并依法签订劳动合同或者服务协议的雇员人数。

7、依据《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）规定，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。本项目供应商属于监狱企业的，货物价格给6％的扣除，用扣除后的价格参与评审。

注：

1.监狱企业又属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2.监狱企业证明文件［如有。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件］。

# 节能产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品名称 | 制造商 | 产品 型号 | 节能产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《节能产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或签章）：

日期：

# 环境标志产品明细表（如适用）

| 序号 | 产品 名称 | 制造商 | 注册 商标 | 产品 型号 | 环境标志产品认证证书号 | 认证证书有效截止日期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

提供所投产品在最新一期《环境标志产品政府采购清单》中所在页截图复印件，并予以标记。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或签章）：

日期：

# 承诺所投报的计算机预装正版操作系统，

# 软件产品为正版软件（如适用）

本公司现参与_________项目（项目编号：_________）的采购活动，本公司承诺投报的计算机产品预装正版操作系统，投报的硬件产品内的预装软件为正版软件。

如上述声明不真实，愿意按照政府采购有关法律法规的规定接受处罚。

特此声明

供应商(公章)：

供应商代表(签字或盖章)：

日　期：

# 所响应信息安全产品属于

# 《信息安全产品强制性认证目录》中的产品（如适用）

（附：有效认证证书复印件，并加盖公章）

中小企业声明函（如适用）

(货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） 行业；制造商为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

中小企业声明函（如适用）

（工程、服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称） ，属于（招标文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

- （标的名称） ，属于 （招标文件中明确的所属行业） ；承建（承接）企业为 （企业名称） ，从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业） ；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

残疾人福利性单位声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加           单位的              项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或签章）：

日期：

# 监狱企业声明函（如适用）

本单位郑重声明，根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为符合条件的监狱企业，且本单位参加          单位的             项目采购活动提供本单位制造的货物。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商（公章）：

法定代表人或供应商授权代表（签字或签章）：

日期：

附：由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的复印件，同时提供原件备查。

# Text boxes

（汇款凭证）